# Specifikace: Notebook střední (do 15,6 palce) s příslušenstvím
Konfigurační položka	Minimální požadované parametry
Displej	15 palců – 15,6 palce
	integrovaný snímač intenzity okolního světla
	integrovaná web kamera
	LED podsvícení
	Rozlišení min. 1200x800
Procesor	Mobilní CPU s výkonem min. 3300 bodů v testu Passmark CPU
RAM	4GMB DDR3 1333MHz
	Rozšiřitelnost min. na 8 GB
HDD	Min. 250 GB – SATA, s integrovaným 3D čidlem a aktivní ochranou proti poškození dat příp. 128GB SSD disk
Grafika	Integrovaná v chipsetu
	Podpora dvoumonitorového zobrazování
Konektory grafické karty	1x VGA
	1x (mini) HDMI
Síťová karta	Gigabitová integrovaná 10/100/1000Mbit/s
	Podpora WuOL
Audio	Integrovaná zvuková karta (porty in / out)
	Stereo reproduktory
	Integrovaný všesměrový mikrofon
Vstupní zařízení	Klávesnice CZ odolná proti polití s podsvícením či nasvícením
	Touchpad
Další rozhraní	2x USB 2.0
	1 x USB2.0/eSATA
	čtečka paměťových karet minimálně s podporou SD karet
	1x Express Card 34mm
Docking	Dokovací konektor na spodní straně notebooku
	Konektorová výbava	VGA, DVI-D
		4x USB 2.0,min. 1x eSATA ( příp. v kombinaci s USB)
		RJ - 45
		audio a mikrofon
	Dokovací stanice je součástí dodávky
Optická mechanika	DVD+/-RW DL
	Vyměnitelná za další HDD příp. baterii
Bezdrátové technologie	interní – 802.11 a/b/g/n s HW vypínačem
	3G modul pro SIM kartu – GPRS/EDGE/UMTS – přenosy HSPA
	GPS modul
	Bluetooth 3.0 EDR
Centrální správa	Možnost vzdálené správy i při nefunkčním OS
	vPro
SW výbava	Windows 7 Professional CZ 64bit
	SW pro vypalování CD, DVD
Baterie	Li-Ion – minimálně 5 hodin provozu
	ukazatel stavu nabití i při vypnutém stavu
Hmotnost včetně baterie a optické mechaniky	Maximálně 2,6 kg
Konstrukce těla notebooku	Z odolné kovové slitiny
Záruka	Min. 60 měsíců na celou sestavu poskytovaná výrobcem
	Min. 24 měsíců na baterii
	Dokončená oprava notebooku a dokovací stanice nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace PC.
	Opravu dokovací stanice, baterie, klávesnice a myši lze provést výměnným způsobem.
Rozsah dodávky	Notebook
	Dokovací stanice
	USB myš
	USB klávesnice CZ
	SW dle specifikace výše